Совет Городского поселения Чишминский поссовет муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан

РЕШЕНИЕ

от 25 июля 2013 г. №34

О внесении  дополнений в    Правила благоустройства и санитарного содержания  территории Городского поселения Чишминский поссовет муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан,   утвержденное  Решением Совета Городского поселения Чишминский поссовет муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан от 20 марта 2009 года № 22 с учетом изменений внесенных решением  от 29 марта 2012 года № 17

В соответствии Методических рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований, утвержденное  приказом   Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2011 года №  613, рассмотрев представление прокурора района об устранении нарушений законодательства, регулирующего вопросы  благоустройства территорий населенных пунктов № 606 от 09.04.2013 года

Совет Городского поселения Чишминский поссовет муниципального района Чишминский  район Республики Башкортостан    решил:

1. В Правила благоустройства и санитарного содержания  территории Городского поселения Чишминский поссовет муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан,    утвержденное     Решением Совета Городского поселения Чишминский поссовет муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан от 20 марта 2009 года № 22 с учетом изменений внесенных решением  от 29 марта 2012 года № 17   внести  следующие дополнения:

Пункт 2  Правила дополнить подпунктами:

2.19. Проектирование и эксплуатация элементов благоустройства обеспечивают требования охраны здоровья человека*, исторической и природной среды, создают технические возможности беспрепятственного передвижения маломобильных групп населения по территории муниципального образования.

2.20. При проектировании стока поверхностных вод следует руководствоваться СНиП 2.04.03. При организации стока следует обеспечивать комплексное решение вопросов организации рельефа и устройства открытой или закрытой системы водоотводных устройств: водосточных труб (водостоков), лотков, кюветов, быстротоков, дождеприемных колодцев. Проектирование поверхностного водоотвода рекомендуется осуществлять с минимальным объемом земляных работ и предусматривающий сток воды со скоростями, исключающими возможность эрозии почвы.

2.21. Применение открытых водоотводящих устройств допускается в границах территорий парков и лесопарков. Открытые лотки (канавы, кюветы) по дну или по всему периметру следует укреплять (одерновка, каменное мощение, монолитный бетон, сборный железобетон, керамика и др.), угол откосов кюветов рекомендуется принимать в зависимости от видов грунтов.

2.22. Минимальные и максимальные уклоны следует назначать с учетом неразмывающих скоростей воды, которые принимаются в зависимости от вида покрытия водоотводящих элементов. На участках рельефа, где скорости течения дождевых вод выше максимально допустимых, следует обеспечивать устройство быстротоков (ступенчатых перепадов).

2.23. На территориях объектов рекреации водоотводные лотки могут обеспечивать сопряжение покрытия пешеходной коммуникации с газоном, их рекомендуется выполнять из элементов мощения (плоского булыжника, колотой или пиленой брусчатки, каменной плитки и др.), стыки допускается замоноличивать раствором высококачественной глины.

2.24. Дождеприемные колодцы являются элементами закрытой системы дождевой (ливневой) канализации, устанавливаются в местах понижения проектного рельефа: на въездах и выездах из кварталов, перед перекрестками со стороны притока воды до зоны пешеходного перехода, в лотках проезжих частей улиц и проездов в зависимости от продольного уклона улиц (таблица 1 Приложения N 2 к настоящим Методическим рекомендациям). На территории населенного пункта не рекомендуется устройство поглощающих колодцев и испарительных площадок.

Приложение № 2
к Методическим рекомендациям
по разработке норм и правил
по благоустройству территорий
муниципальных образований

### Рекомендуемые параметры

### Таблица 1. Рекомендуемое размещение дождеприемных колодцев в лотках проезжих частей улиц и проездов

| Уклон проезжей части улицы,%о | Расстояние между дождеприемными колодцами, м |
| --- | --- |
| До 4 | 50 |
| 5-10 | 60-70 |
| 10-30 | 70-80 |
| Свыше 30 | Не более 60 |
| Примечание 1 - Пропускная способность одной горизонтальной водоприемной решетки определяется по формуле: при * W/I Q = 1/5 IH куб.м/с, при * W/I Q = 2W Н куб.м/с, где: Н - полный напор, равный *; * - глубина потока воды на подходе к решетке, м; V - скорость подхода воды, м/с; W - площадь всех отверстий решетки, кв.м; I - длина водосливного фронта, м, равная периметру решетки, а при примыкании решетки одной стороной к бортику лотка - сумма длин трех ее сторон. Примечание 2 - в населенных пунктах с дождливым климатом расстояния могут уточняться на основании местных данных метеонаблюдений. |

2.25. При обустройстве решеток, перекрывающих водоотводящие лотки на пешеходных коммуникациях, ребра решеток не рекомендуется располагать вдоль направления пешеходного движения, а ширину отверстий между ребрами следует принимать не более 15 мм.

2.26. При ширине улицы в красных линиях более 30 м и уклонах более 30 промилле <*> расстояние между дождеприемными колодцами рекомендуется устанавливать не более 60 м. В случае превышения указанного расстояния следует обеспечивать устройство спаренных дождеприемных колодцев с решетками значительной пропускной способности. Для улиц, внутриквартальных проездов, дорожек, бульваров, скверов, трассируемых на водоразделах, возможно увеличение расстояния между дождеприемными колодцами в два раза. При формировании значительного объема стока в пределах внутриквартальных территорий следует предусматривать ввод дождевой канализации в ее границы, что необходимо обосновать расчетом.

2.27. В системе дождевой канализации должна быть обеспечена очистка наиболее загрязненной части поверхностного стока, образующегося в период выпадения дождей, таяния снега и мойки дорожных покрытий, т.е. менее 70% годового стока для селитебных территорий и площадок предприятий, близких к ним по загрязненности, и всего объема стока для площадок предприятий, территория которого может быть загрязнена специфическими  веществами и  токсичными свойствами или значительным количеством органических веществ.

2.28. В открытой дождевой сети наименьшие уклоны лотков проезжей части, кюветов и водоотводных канав следует принимать по табл. 19.

Таблица 19
-------------------------------------T----------------------------
Лотки, кюветы, канавы ¦ Наименьший уклон
-------------------------------------+----------------------------
Лотки проезжей части при: ¦
покрытии асфальтобетонном ¦ 0,003
брусчатом или щебеночном покрытии ¦ 0,004
булыжной мостовой ¦ 0,005
Отдельные лотки и кюветы ¦ 0,005
Водоотводные канавы ¦ 0,003
-------------------------------------+----------------------------

2.29. Наименьшие размеры кюветов и канав трапецеидального сечения следует принимать: ширину по дну 0,3 м, глубину 0,4 м.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального обнародования  путем размещения в  здании администрации Городского поселения Чишминский поссовет муниципального района Чишмиский район Республики Башкортостан по адресу: р.п. Чишмы, ул. Кирова,58.

3. Контроль  за исполнением данного решения  оставляю за собой.

Председатель Совета

Городского поселения

Чишминский поссовет муниципального района

Чишминский район Республики Башкортостан

А.А. Рафиков